Załącznik nr 8 do SWZ

Tarnobrzeg, dnia 21.12.2021 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu kompleksowej dokumentacji Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) obejmującego swym zakresem:

1/ Budowa drogi - ul. Siarkowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Mickiewicza 
i ul. Orląt Lwowskich do skrzyżowania z ul. Żeglarską;

2/ Budowa drogi - ul. Chmielowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zakładową poprzez planowane skrzyżowanie typu rondo ulic Zakładowej, Turystycznej 
i Chmielowskiej do granic administracyjnych Miasta Tarnobrzega;

3/ Budowa drogi - ul. Kajmowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Dworską 
do skrzyżowania z ul. Żeglarską.

Celem opracowania jest precyzyjne ustalenie wymagań Zamawiającego odnośnie zakresu prac projektowych, a także zakresu niezbędnej dokumentacji formalnoprawnej i robót budowlanych. Ponadto PFU stanowić będzie podstawę kalkulacji kosztów całego przedsięwzięcia i przygotowania oferty cenowej przez potencjalnych Wykonawców prac projektowych i robót budowlanych.

Inne  istotne  informacje:

1.	Oferowana cena za prace projektowe powinna obejmować kompleks czynności i kosztów
z nimi związanych łącznie z opłatami pobieranymi przez urzędy i instytucje z tytułu uzgodnień prac projektowych oraz opłat związanych z uzyskaniem warunków technicznych dotyczących mediów, zakupem map i podkładów geodezyjnych oraz wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów.

2.	Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, jakie mogą wystąpić w trakcie opracowywania  PFU przez Wykonawcę, nie będą powodowały zmiany wynagrodzenia umownego oraz przedłużenia terminu realizacji umowy za wyjątkiem sytuacji opisanej w katalogu zmian w umowie.

3.	Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji w terenie oraz zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi materiałami związanymi z tematem. Stopień szczegółowości przeprowadzenia rozpoznania przed złożeniem oferty zależy wyłącznie od Wykonawcy i nie może być przedmiotem dyskusji, czy też jakiejkolwiek negocjacji po złożeniu oferty.

5.	Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować tak, aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji.

6.	W trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowiązek konsultowania na bieżąco 
z Zamawiającym danych do projektowania, w tym uzgodnień branżowych oraz przedstawienia do zaopiniowania Zamawiającemu wszelkich założeń projektowych przed przekazaniem 
ich do dalszych uzgodnień.

7.	Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania na bieżąco Zamawiającemu kopii wszelkich uzyskanych warunków, opinii, uzgodnień i decyzji związanych z realizacją dokumentacji. Kopie dokumentów o istotnym znaczeniu dla przedmiotu zamówienia, tj., na które Zamawiającemu przysługuje zażalenie lub odwołanie w trybie kodeksu postępowania administracyjnego, Wykonawca zobowiązany jest przekazać w terminie maksymalnie 2 dni 
od daty skutecznego doręczenia dokumentu Wykonawcy.

8.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do zamówionych prac projektowych 
w trakcie ich sporządzania.

9.	Wykonawca zobowiązany jest do sygnalizowania problemów wynikających z realizacji zamówienia na każdym jej etapie oraz czynnie uczestniczyć w spotkaniach z nimi związanych i rozwiązywaniu trudności.

10.	Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania do 10 dnia, każdego miesiąca comiesięcznych sprawozdań z postępów w realizacji Przedmiotu Zamówienia oraz aktualizować harmonogram w terminie 14 dni od daty wystąpienia przesłanek do jego aktualizacji.

11.	Jeśli w trakcie realizacji umowy zaistnieje konieczność zmiany wcześniej zaakceptowanych rozwiązań, Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmian w ramach wynagrodzenia przewidzianego w umowie.

12.	Po stronie Wykonawcy leży organizowanie i dokumentowanie (w formie notatki, protokołu) okresowych spotkań (w/g potrzeb), Wykonawcy z Zamawiającym w celu przedstawienia problemów wymagających rozstrzygnięcia lub przedstawienia rozwiązań wariantowych wymagających wyboru, do których rozstrzygania upoważniony jest jedynie Zamawiający. Do notowania spraw omawianych na spotkaniach i przesłania kopii protokołu lub ustaleń wszystkim obecnym na spotkaniu zobowiązany jest Wykonawca w uzgodnieniu 
z Zamawiającym. Materiały graficzne ze spotkań zostają u Zamawiającego.

13.	Obiekt budowlany i urządzenia należy projektować zgodnie z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej. Gdziekolwiek w specyfikacjach warunków zamówienia powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów.

- Zakres przedmiotu zamówienia

Program Funkcjonalno – Użytkowy dla przedsięwzięć obejmujących swym zakresem:

1/

Budowę odcinka drogi – ul. Siarkowej o długości ok. 500 m - od skrzyżowania 
z ul. Mickiewicza i ul. Orląt Lwowskich do skrzyżowania z ul. Żeglarską, 
z uwzględnieniem wszystkich uwarunkowań terenowych oraz w nawiązaniu do MPZP,

• budowę ścieżek pieszo-rowerowych (nawiązanie do infrastruktury na ul. Żeglarskiej),

• budowę odwodnienia,

• rozbudowa oświetlenia,

• przebudowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej kolidującej  z planowanym przedsięwzięciem,

• budowę kanału technologicznego,

• elementy małej architektury,

• wycinkę drzew i nasadzenia zastępcze.

2/

Budowę odcinka drogi – ul. Chmielowskiej o długości ok. 1150 m - od skrzyżowania 
z ul. Zakładową poprzez planowane skrzyżowanie typu rondo ulic Zakładowej, Turystycznej i Chmielowskiej do granic administracyjnych Miasta Tarnobrzega, 
z uwzględnieniem wszystkich uwarunkowań terenowych oraz w nawiązaniu do MPZP,

• budowę ciągów pieszych lub ścieżek pieszo-rowerowych,

• przebudowę / budowę odwodnienia,

• przebudowę oświetlenia,

• przebudowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej kolidującej  z planowanym przedsięwzięciem,

• budowę kanału technologicznego,

• elementy małej architektury,

• wycinkę drzew i nasadzenia zastępcze.

3/

Budowę odcinka drogi – ul. Kajmowskiej o długości ok. 750 m - od ul. Dworskiej 
do ul. Żeglarskiej, z uwzględnieniem wszystkich uwarunkowań terenowych (nawiązanie 
do zjazdu publicznego na parking zlokalizowany przy ul. Żeglarskiej)

• przebudowę obiektu inżynierskiego (mostu),

• budowę ciągów pieszych lub ścieżek pieszo-rowerowych,

• budowę odwodnienia,

• budowę oświetlenia,

• przebudowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej kolidującej  z planowanym przedsięwzięciem,

• budowę kanału technologicznego,

• elementy małej architektury,

• wycinkę drzew i nasadzenia zastępcze.

Parametry techniczne dróg (istniejące):

ul. Siarkowa

- Droga publiczna,

- kategoria drogi - gminna,

- klasa techniczna drogi – D

- przekrój drogowy: 1/2,

- prędkość projektowa ( zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ul. Chmielowska

- Droga wewnętrzna (ogólnodostępna),

- przekrój drogowy: 1/2,

- prędkość projektowa ( zgodnie z obowiązującymi przepisami,

ul. Kajmowska

- Droga wewnętrzna (ogólnodostępna),

- przekrój drogowy: 1/2,

- prędkość projektowa ( zgodnie z obowiązującymi przepisami,

II. Opis stanu istniejącego

ul. Siarkowa

Droga gminna klasy D. Obecnie jest to droga o nawierzchni bitumicznej o szerokości zmiennej - od 5,5 m do 6 m, bez chodników, z odwodnieniem powierzchniowym z odprowadzeniem wody poza jezdnię w strefę pobocza oraz lokalnie znajdujących się rowów odwadniających, oświetlenie uliczne.

ul. Chmielowska

Droga wewnętrzna. Obecnie jest to droga o nawierzchni bitumicznej o szerokości zmiennej - od 9,0 m do 11 m, bez chodników, z odwodnieniem powierzchniowym z odprowadzeniem wody poza jezdnię w strefę pobocza oraz częściowo poprzez kanalizację deszczową, 
z oświetleniem ulicznym.

ul. Kajmowska

Droga wewnętrzna. Obecnie jest to droga o nawierzchni tłuczniowej, bez chodników, odwodnienia i oświetlenia ulicznego.

Szczegółowe  wytyczne  dotyczące  docelowych rozwiązań  projektowych  PFU.

- Założenia programowe i warunki  techniczne drogi:

- drogi klasy KR3 (ul. Kajmowska i ul. Siarkowa);

- drogi klasy KR4 (ul. Chmielowska);

- prędkość  projektowa w terenie zabudowanym - 50 km/h;

- dostosowanie konstrukcji nawierzchni jezdni do prognozowanych obciążeń ruchem i występujących warunków gruntowych;

Parametry techniczne dróg (docelowe):

ul. Siarkowa (nawiązanie do szerokości jezdni na ul. Żeglarskiej)

- Droga publiczna,

- kategoria drogi - gminna,

- klasa techniczna drogi – D

- przekrój drogowy: 1/2,

- prędkość projektowa ( zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ul. Chmielowska

- Droga publiczna,

- kategoria drogi - gminna,

- klasa techniczna drogi – Z

- przekrój drogowy: 1/2,

- prędkość projektowa ( zgodnie z obowiązującymi przepisami,

ul. Kajmowska

- Droga publiczna,

- kategoria drogi - gminna,

- klasa techniczna drogi – D

- przekrój drogowy: 1/2,

- prędkość projektowa ( zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2. Zjazdy  i  parkingi

- W celu realizacji obowiązku inwestora polegającego na ochronie uzasadnionych interesów osób trzecich należy dokonać przebudowy zjazdów z drogi, które tego wymagają.

- Powyższe dotyczy tylko zjazdów legalnych znajdujących się w ewidencji zarządcy drogi lub na mapach do celów projektowych. Należy zróżnicować realizowane zjazdy 
na zjazdy indywidualne i publiczne w zależności od rodzaju obiektu istniejącego 
na nieruchomości, tj. czy jest to obiekt użytkowany indywidualnie czy w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Zjazdy należy wykonać w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z ich usytuowania i przeznaczenia 
o parametrach technicznych dostosowanych do wymagań bezpieczeństwa ruchu 
na drodze, wymiarów gabarytowych pojazdów, dla których będą przeznaczone oraz 
do wymagań ruchu pieszych, uwzględniając kategorię zjazdu.

- Konstrukcję zjazdów i  parkingów  należy uzależnić w każdym indywidualnym przypadku od struktury rodzajowej ruchu (samochody ciężarowe, autobusy).

3.  Chodniki i ścieżki pieszo-rowerowe

Zaprojektować chodniki i ścieżki pieszo-rowerowe z uwzględnieniem ewentualnych poszerzeń na lokalizację elementów BRD celem zachowania skrajni drogowej.

- Istniejące i projektowane uzbrojenie inżynieryjne powinno spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim  powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.)

- Odwodnienie

  - Należy zaprojektować koncepcję systemu odwodnienia pasa drogowego dróg. System odwodnienia powinien spełniać wymagania wynikające z przepisów prawa, w tym warunków wynikających z oceny oddziaływania inwestycji na środowisko oraz zapewniać skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogi na etapie realizacji oraz eksploatacji.

  - System odwodnienia pasa drogowego należy projektować dla docelowego przekroju poprzecznego.

  - Przed zaprojektowaniem systemu odwodnienia pasa drogi należy przeanalizować 
i uwzględnić, w dokumentacji projektowej, możliwości techniczne odbiorników oraz uzgodnić warunki odbioru wód z właścicielem odbiornika.

  - System odwodnienia pasa drogi  powinien opierać się na kanalizacji deszczowej 
i istniejących zbiornikach i ciekach  wodnych. Odwodnienie korpusu drogowego należy wykonać poprzez szczelną kanalizację deszczową.

  - Wody z kanalizacji deszczowej, podobnie jak przy odwodnieniu powierzchniowym, należy odprowadzić do odbiorników, zgodnie z wytycznymi zarządców odbiornika. Odprowadzane wody deszczowe należy podczyścić do parametrów jakościowych wymaganych wg obowiązujących przepisów.

  - Wykonawca zastosuje zapisy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczące ochrony wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem.

  - Wielkość wód deszczowych odprowadzanych do odbiorników musi być przyjęta 
na takim poziomie, aby nie występowały podtopienia terenów przyległych zwłaszcza 
w okresach nawodnień.

  - Zamawiający nie dopuszcza zaprojektowania powierzchni bezodpływowych.

- Projekt stałej i czasowej na czas robót organizacji ruchu

Należy opracować założenia do docelowego projektu stałej organizacji ruchu i czasowej organizacji ruchu (rozpoznać możliwość wyznaczenia alternatywnych tras na czas robót budowlanych, przeanalizować możliwość realizacji robót pod ruchem; w przypadku braku takiej możliwości przedstawić rozwiązania tymczasowych obiektów objazdowych).

- Urządzenia infrastruktury towarzyszącej.

7.2. Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia do gestorów poszczególnych urządzeń 
o wydanie warunków technicznych /lub uaktualnienie uzyskanych dotychczas warunków technicznych/ budowy, przebudowy lub likwidacji urządzeń infrastruktury.

7.2. Koncepcje budowy, przebudowy lub likwidacji urządzeń infrastruktury technicznej (urządzenia teletechniczne, urządzenia energetyczne, sieci wodociągowe i gazowe, urządzenia melioracyjne, system odprowadzenia wód deszczowych i ścieków sanitarnych) wykonać z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i norm.

6.3. Wykonawca uzyska od właścicieli lub zarządców zgody na budowę, przebudowę lub likwidację infrastruktury technicznej związanej z budową przedmiotowego odcinka drogi  i obiektów towarzyszących.

6.4. Rozwiązanie kanalizacji w pasie drogowym powinno umożliwiać łatwą kontrolę 
i czyszczenie kanałów, a szczególnie odcinków przebiegających pod jezdniami.

6.5. Opracować koncepcję (w razie potrzeby) przekroczeń dróg instalacjami ciśnieniowymi, a także odcinków w sąsiedztwie fundamentów i przyczółków obiektów inżynierskich 
i przepustów.

- W ramach powyższego zadania inwestycyjnego Wykonawca opracuje:

  - Program funkcjonalno-użytkowy, który  powinien być sporządzony zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) Rozdział 4 – Zakres i forma programu funkcjonalno-użytkowego 
§ 15 do § 19.

  - Na podstawie PFU, zbiorcze zestawienie kosztów planowanej inwestycji zgodnie 
z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych, zależnych od zastosowanych materiałów, technologii i organizacji robót, określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym, oraz przedstawi je w formie tabelarycznej.

  - PFU będzie stanowić podstawę do opisania przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 31 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, dlatego też Zamawiający wymaga, aby 
w opracowaniu nie przywoływać nazw własnych, producenta i innych utrudniających uczciwą konkurencję i powinna zostać opracowana zgodnie z zapisem art. 29, 30 oraz 31 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).;

  - Wykonawca na poszczególnych etapach sporządzania dokumentacji (koncepcji) musi uzyskać akceptację Zamawiającego w stosunku do formy, zawartości, rozwiązań projektowych, parametrów technicznych  zastosowanych materiałów, itp.

  - Całość opracowania należy wykonać w ilości:

- 5 egzemplarzy w wersji papierowej oraz 2 egzemplarze w wersji elektronicznej 
na nośnikach CD/DVD lub Pendrive,

- Pliki tekstowe należy zapisać w formatach *.pdf i *.doc.

- Pliki rysunkowe należy zapisać w formatach *.pdf, *.dgn, *.dwg.

- Arkusze kalkulacyjne należy zapisać w formatach *.pdf i *.xls (Excel)

- Wersja elektroniczna opracowania będzie w pełni zgodna z wersją papierową.

  - Przedmiot zamówienia posłuży Zamawiającemu do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z przepisami ustawy PZP.

  - Wykonawca zwróci szczególną uwagę na opis  urządzeń i materiałów. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania żadnego z opisów, o którym mowa w zdaniu poprzednim, poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że będzie to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie będzie istniała możliwość ww. opisów za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu będą towarzyszyć wyrazy lub równoważny. Wykonawca, w miarę możliwości, opisując urządzenia i materiały za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych, jest zobowiązany wskazać rozwiązania równoważne opisane w dokumentacji, bądź uzasadnić na piśmie niemożność wskazania rozwiązań równoważnych.

- Dodatkowo w ramach powyższego zadania inwestycyjnego Wykonawca opracuje:

  - Kartę informacyjną przedsięwzięcia, Raport Oddziaływania na środowisko (jeśli będzie wymagany) oraz przeprowadzi całą procedurę, łącznie z pozyskaniem niezbędnych dokumentów do tej procedury i uzyska oraz przedłoży Zamawiającemu prawomocną (ostateczną) decyzję środowiskową.

  - Zapewni stały kontakt i współdziałanie z pracownikami Zamawiającego w zakresie przygotowywania karty informacyjnej przedsięwzięcia, PFU i raportu oddziaływania inwestycji na środowisko, (w przypadku gdy będzie on wymagany),

  - Zapewni współpracę z wykonawcą projektu budowlanego i wykonawcą robót budowlanych po sporządzeniu i oddaniu PFU Zamawiającemu (wsparcie techniczne Zamawiającego na etapie realizacji inwestycji w zakresie jej zgodności z PFU). Opracowany Program Funkcjonalno - Użytkowy będzie służył do przeprowadzenia postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych 
w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

- W ramach zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy pozyskania, uzupełniania i wykonania oraz zatwierdzenia we własnym zakresie:

  - Informacje z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w otoczeniu planowanego przebiegu inwestycji a także na obszarze wpływu planowanej  inwestycji.

  - Parametry i stan techniczny istniejących obiektów inżynierskich i dróg w strefie powiązań 
z projektowaną drogą  a także w strefie jej wpływu na etapie realizacji.

  - Inwentaryzację uzbrojenia podziemnego i naziemnego na podstawie własnych pomiarów geodezyjnych i materiałów ze składnicy geodezyjnej oraz wywiadu branżowego 
u administratorów/gestorów sieci.

  - Wykonawca PFU przedstawi zakres inwestycji na aktualnych podkładach mapowych (aktualna mapa do celów projektowych - mapa elektroniczna, wektorowa).

  - Powyższą inwentaryzację należy uzgodnić z:

Zarządcą Drogi – Prezydentem Miasta Tarnobrzega w zakresie:

- obiektów i urządzeń administrowanych przez Zarządcę,

Kompetentnymi instytucjami w zakresie:

- projektowanych dotychczas urządzeń w przewidywanym korytarzu w bezpośredniej strefie wpływu rozbudowywanej  drogi,

- uzgodnionych planów zagospodarowania,

- wydanych decyzji i złożonych wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy  
i zagospodarowania terenu w strefie zamierzonego oddziaływania projektowanej drogi. Należy także podać informacje o stanie zaawansowania prac projektowych dla wydanych decyzji,

- wydanych decyzji pozwoleń na budowę w strefie zamierzonego oddziaływania  projektowanej drogi.

  - Ustalenia odpowiedniego etapowania budowy poszczególnych elementów zadania wraz ze wszystkimi konsekwencjami projektowymi z tego wynikającymi – podjęte ustalenia należy uzgodnić z Zarządcą Drogi.

  - Projekt gospodarki drzewostanem (inwentaryzacja zieleni, ustalenie potrzeby wycinki drzew wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, decyzjami, projekt nasadzeń).

  - Wstępny projekt odwodnienia, w tym także przebudowy istniejących już elementów lub budowy nowych elementów odwodnienia (jeżeli konieczne).

  - Założenia do projektów budowy i ewentualnej niezbędnej przebudowy obiektów inżynierskich w zakresie  zapewniającym poprawne rozwiązanie zarówno nowoprojektowanych jaki i przebudowywanych  elementów inwestycji.

  - Uzgodnienia, opinie, stanowiska, pozwolenia, warunki i oceny, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

  - Założenia do projektów docelowej i czasowej na czas robót organizacji ruchu drogowego, w tym oznakowanie pionowe i poziome.

  - Określenie zakresu i warunków przebudowy kolidującego uzbrojenia podziemnego 
i naziemnego a także niezbędnej przebudowy systemu wodnego itp.

- Dokumentacja geotechniczna, dokumentacja geologiczno – inżynierska i hydrogeologiczna (jeżeli konieczne w zakresie niezbędnym dla projektu) zgodnego z art. 34 ust. 3 pkt. 4 Prawa budowlanego oraz zapisami Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. poz. 463), opracowanie opinii geotechnicznej jest obligatoryjne dla obiektów budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych.

- Badania geologiczne powinny dać wyraźny obraz warunków zalegania gruntów oraz właściwości poszczególnych warstw. Wyniki badań powinny pozwolić 
na zastosowanie przez projektanta drogi odpowiednich rozwiązań projektowych (wzmocnienie podłoża lub korpusu drogi, wymiana gruntów).

- Badania geotechniczne należy wykonać w terenie, po którym planowany 
jest przebieg trasy drogi. Celem badań jest określenie między innymi grubości 
i głębokości poszczególnych warstw gruntu oraz warunki dopływu i działania wód gruntowych, rozmywania gruntu.

Zawartość dokumentacji geotechnicznej:

- min. rozstaw otworów wzdłuż osi drogi powinien wynosić max. 50 m, 
w kierunku poprzecznym do osi drogi 3 m naprzemiennie oraz w miejscach charakterystycznych,

- na podstawie wykonanych badań geotechnicznych opracować opinię geotechniczną.

- W projekcie należy przewidzieć wzmocnienie lub wymianę istniejącej nawierzchni w miejscach tego wymagających. Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni określić na podstawie dokładnej inwentaryzacji oraz technicznych badań podłoża gruntowego 
i nawierzchni.

  - Badania geologiczne i geotechniczne warunków posadowienia obiektów drogowych 
i  inżynierskich.

  - Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

  - Dysponowanie nieruchomością na cele budowlane.

  - Przepisy prawne i normy związane z  projektowaniem i  wykonaniem zamierzenia budowlanego.

  - Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych.

  - Załączniki graficzne:

    - Plan sytuacyjny aktualnych podkładach mapowych (aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500 – mapa elektroniczna, wektorowa) pozyskanych przez Wykonawcę PFU.

    - Profil podłużny trasy 1:100/1:1000.

    - Przekroje charakterystyczne dróg i obiektów inżynierskich (przepustów, obiektów mostowych itp.)

  - Specyfikacje wykonania i odbioru opracowań projektowych na etapie realizacji robót w systemie „zaprojektuj i wybuduj” uwzględniające wykonanie m.in.:

- Mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów projektowych,

- Geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych,

- Dokumentacji geologiczno – inżynierskiej i hydrologicznej – jeżeli zajdzie taka konieczność,

- Inwentaryzacji drzew i krzewów kolidujących z rozwiązaniami projektowymi. Inwentaryzacja powinna określać stan zdrowotny zieleni, określenie ilości drewna nadającego się do odzysku z podaniem jego przeznaczenia oraz gatunku, określenie przez rzeczoznawcę szacunkowej wartości drewna (w zależności od gatunku i jego przeznaczenia),

- Raportu Oddziaływania na Środowisko Przedsięwzięcia, uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego Decyzji Środowiskowej - jeżeli zajdzie taka konieczność,

- Operatu Wodnoprawnego, uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego Pozwolenia Wodnoprawnego - jeżeli zajdzie taka konieczność,

- Załączników do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej (ZRID) zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.),

- Dokumentacji geodezyjno-prawnej niezbędnej do nabycia nieruchomości, stanowiącej podstawę do wpisu do ksiąg wieczystych, (projekty podziału nieruchomości oraz wyrysy z mapy ewidencyjnej wraz z wypisami z rejestru gruntów winny być sporządzone dla każdej księgi wieczystej osobno),

- Projektu architektoniczno-budowlanego,

- Projektu tymczasowej organizacji ruchu,

- Projektu docelowej organizacji ruchu wraz z lokalizacją urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- Projektu technicznego,

- Projektu nasadzeń zastępczych,

- Przedmiarów robót odrębnie dla każdej branży,

- Kosztorysów inwestorskich odrębnie dla każdej branży (w oparciu o dane wyjściowe 
do kosztorysowania uzgodnione z Zamawiającym),

- Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

- Informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- Innych opracowań, projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami, koniecznych do należytego zrealizowania Przedmiotu umowy (nie ujętych powyżej).

  - Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

  - Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków – jeżeli zajdzie taka konieczność.

  - Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek.

  - Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane 
z przyłączeniem obiektu do lub usunięciem kolizji z istniejącymi sieciami wodociągowymi, kanalizacyjnymi, cieplnymi, gazowymi, energetycznymi i teletechnicznymi oraz dróg samochodowych.

  - Sporządzenie jednorazowej aktualizacji opracowanego w ramach niniejszej umowy zbiorczego zestawienia kosztów realizacji zadań inwestycyjnych objętych Programem Funkcjonalno-Użytkowym  – zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

  - Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem.

V. Wymagania dla projektu – między innymi:

  - Projekt powinien być wykonany na aktualnej mapie do celów projektowych w skali 1:500.

  - Projektowany przebieg trasy przedstawiony rysunkowo i w układzie współrzędnych.

  - Na planie sytuacyjnym nanieść wyróżnione kolorami w sposób czytelny uzbrojenie terenu, należy także wyróżnić inne charakterystyczne elementy sytuacji.

  - Analiza dostępności do działek, zlokalizowanych wzdłuż projektowanej drogi wraz 
z obiektami inżynierskimi je łączącymi (o ile występują);

  - Na planie sytuacyjnym oznaczyć /opisać/ obiekty, znajdujące się w sąsiedztwie projektowanej drogi.

  - Zamawiający wymaga, aby PFU był:

    - merytorycznie spójny.

    - skoordynowany dla wszystkich występujących branż,

    - w PFU należy określić wymagania dla projektów budowlanych i wykonawczych wszystkich branż.

  - Pełny zakres niezbędnych uzgodnień, opinii i ocen również z zakresu ochrony środowiska, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy.

  - Należy przewidzieć takie rozwiązania projektowe, które w możliwie najmniejszym stopniu naruszą istniejące struktury geologiczne, hydrogeologiczne.

  - Konsultacje z Zamawiającym na każdym etapie opracowywania PFU w sprawie istotnych elementów mających wpływ na koszty, konstrukcję, technologię, funkcję obiektu. Zasadą przyjętych rozwiązań technologicznych powinna być prostota i niezawodność zapewniająca długoterminową eksploatację obiektu i niskie koszty eksploatacyjne.

  - W celu osiągnięcia jak najmniejszej awaryjności, rozwiązania techniczne i materiałowe powinny być wysokiej jakości, zapewniając długą, bezpieczną dla środowiska i niezawodną eksploatację. Stosowane materiały muszą posiadać aprobaty techniczne, deklaracje zgodności dopuszczające ich stosowanie w budownictwie.

- Program funkcjonalno-użytkowy powinien zawierać:

  - Część rysunkową obejmującą zagospodarowanie terenu, rzuty poziome i przekroje obiektów wraz z proponowanymi wymiarami. Rysunki winny przedstawiać rozmieszczenie wyposażenia obiektów w urządzenia i instalacje technologiczne i inne niezbędne do funkcjonowania obiektu.

  - Część opisową, w której Wykonawca przedstawi rozwiązania techniczne i technologiczne. Zostaną przedłożone propozycje rozwiązań materiałowych odnoszące się do wszystkich elementów obiektów, wykończenia oraz zagospodarowania terenu. Opis zawierać 
ma szczegółowe informację definiujące parametry obiektu, wyposażenia, uzbrojenia 
w armaturę i urządzenia zakres robót budowlanych, itp.

  - Zbiorcze  zestawienie  kosztów z podziałem na wszystkie wymagane branże robót budowlanych.

- W ramach zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy:

  - Uzyskanie aktualnych map do celów projektowych, oraz aktualizację pomiaru wysokościowego terenu.

  - Uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień w zakresie opracowywanej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa.

  - Uzyskanie we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich niezbędnych informacji koniecznych do właściwego wykonania zamówienia w tym również badań i analiz niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania

  - Opisanie proponowanych materiałów i urządzeń zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).

  - Dokumentacja będąca przedmiotem zamówienia winna być opracowana przez wykwalifikowany personel posiadający odpowiednie doświadczenie zawodowe 
i uprawnienia.

  - Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnione przez odpowiednie jednostki lub organy administracji samorządowej i państwowej, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt po przedłożeniu tej dokumentacji do zaopiniowania przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań zamówienia. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy.

  - Wsparcia technicznego Zamawiającego na etapie realizacji inwestycji w zakresie zgodności dokumentacji oraz realizowanych robót budowlanych, materiałów, technologii 
i innych z PFU. Wsparcie techniczne będzie wymagane do momentu zakończenia robót 
i oddania inwestycji do użytkowania.

  - Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa w zakresie uzyskania uzgodnień 
i decyzji niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.

- Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków 
i oprawy Dokumentacji Projektowej.

Wykonawca wykona PFU w szacie graficznej, która spełni poniższe wymagania:

- zapewni czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,

- będzie zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,

- część opisowa będzie być napisana komputerowo oraz podpisana przez Wykonawcę PFU,

- liczba i format arkuszy rysunkowych powinny być ograniczone do niezbędnego minimum, całość załączników dokumentacji powinna być oprawiona w twardą oprawę, uniemożliwiającą jego dekompletację, na odwrocie której będzie spis treści,

- rysunki powinny być wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej,

- każdy rysunek powinien być opatrzony metryką zawierającą: nazwę i adres  obiektu budowlanego, tytuł rysunku, jego skalę, imię i nazwisko  projektanta(ów), sprawdzającego(ych), datę i ich podpis(y), specjalność i  numer uprawnień budowlanych, podobnie jak strony tytułowe i okładki  poszczególnych części składowych opracowania projektowego – zgodnie z  wymaganiami PN.

- Do każdego egzemplarza PFU obowiązkowo należy dołączyć:

- kopię uprawnień budowlanych projektantów i sprawdzających – potwierdzonych 
za  zgodność z oryginałem lub w zależności od wymagań organu zatwierdzającego -  potwierdzonych za zgodność z oryginałem

- zaświadczenie o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane aktualne 
na dzień złożenia dokumentacji

- oświadczenie projektantów i sprawdzającego w oryginale o treści zgodnej z art.20  ust. 4 Ustawy Prawo budowlane.

- aktualne wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów (1 egz.)

Strona tytułowa PFU powinna zawierać następujące elementy:

            - Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

- Adres, lokalizacja

- Nazwy i kody:

  - grup robót

  - klas robót

  - kategorii robót

- Nazwa i dane Zamawiającego

- Imiona i nazwiska osób opracowujących PFU

- Spis zawartości PFU

- Wykaz  aktów  prawa.

Przedstawiony  wykaz  aktów  prawnych  ma  charakter  otwarty,  nie  stanowi  katalogu  zamkniętego.  Wykaz  aktów  prawa  nie  wyłącza  konieczności  przestrzegania  innych  
nie  wymienionych  poniżej  przepisów,  o  ile w  trakcie  realizacji  zamówienia  będą  one  miały  zastosowanie.  Powyższy  wykaz  nie  wyłącza  również  konieczności  przestrzegania  przepisów,  które  wejdą  w  życie  po  dniu  składania  oferty.

- Ustawą Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) /dalej PZP/

- Ustawa  z  dnia  21  marca  1985 r.  o  drogach  publicznych  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)

- Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia 2  marca 1999 r. 
w  sprawie  warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie  (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z  póź.  zm.)

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.)

- Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej    z  dnia  30  maja  2000 r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogowe  obiekty  inżynierskie  i  ich  usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku – o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.)

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane 
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 z późn. zm.)

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003 r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  pracy  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych  (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie  funkcjonalno-użytkowym  (Dz. U. Nr 130, poz. 1389)

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września   2004 r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznej  wykonania  
i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno – użytkowego  (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września   2004 r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznej  wykonania  
i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno – użytkowego  (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

- Ustawa  z  dnia  16  kwietnia  2004 r.  o  wyrobach  budowlanych  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)

- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. poz. 898 z późn. zm.)

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004 r.  w  sprawie  sposobu  deklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakami  budowlanymi  (Dz. U. poz. 1966 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 27  kwietnia  2001 r.  Prawo  Ochrony  Środowiska  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.)

- Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  14  czerwca  2007 r.  w  sprawie  dopuszczalnego  poziomu  hałasu  w  środowisku  (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych sposobów i form składania informacji o kompensacji przyrodniczej (Dz. U. Nr 64, poz. 402)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. poz. 1409)

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663)

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1420 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu 
i zakresu wykonywania obowiązku udostępniania i przekazywania informacji oraz próbek organom administracji geologicznej przez wykonawcę prac geologicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1781)

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. poz. 463)

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. poz. 1311).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 
z późn. zm.)

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków 
i sygnałów drogowych (t.j.:Dz. U. 2019 poz. 2310),

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j.: Dz. U. 2019 poz. 2311)

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j.: Dz. U. 2017 poz. 784)

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j.: Dz. U. 2016 poz. 124)

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i  lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób  związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny  za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych.